## Slide 1
📡
介面技術實務
RFID 學生出席系統
結合 Google 試算表 與 LCD 即時顯示
課程名稱
：介面技術實務 — 電資四實
授課教師
：王旭志 教授
學 號
：s121170906
報告日期
：2026年3月20日
學生出席自動化系統 | ESP32 × PN532 × LCD 1602 × Google Sheets

## Slide 2
報告大綱
01
專案簡介與目標
02
硬體架構與元件說明
03
腳位連接說明
04
軟體設計 — ESP32 程式
05
軟體設計 — Google Apps Script
06
系統運作流程
07
LCD 顯示畫面說明
08
結論與未來展望

## Slide 3
01 專案簡介與目標
❌ 傳統點名的問題
・耗費大量課堂時間逐一點名
・容易發生代替點名（幽靈出席）
・紙本記錄容易遺失或出錯
・統計出席率需要人工計算
・學生無法即時查詢自己的出席記錄
✅ 本系統解決方案
・RFID 刷卡 < 1 秒完成點名
・每張卡對應唯一學生，防止代刷
・記錄自動上傳 Google 試算表
・Gmail 自動寄出出席通知
・學生可透過個人連結查詢記錄
→

## Slide 4
02 硬體架構與元件說明
🖥️
ESP32 開發板
主控制器，處理 WiFi 連線、RFID 讀取、HTTP 請求
📡
PN532 NFC/RFID 模組
透過 SPI 介面讀取 Mifare 1K 感應卡 UID
🖵
LCD 1602 I2C
即時顯示學號與打卡時間，I2C 位址 0x27
💡
RGB LED（共陰極）
以不同顏色指示系統狀態（進入/離開/登記/錯誤）
🔔
主動式蜂鳴器
聲音回饋：點名成功 2 聲、錯誤 3 聲
🔘
按鈕 × 2
GPIO14 切換登記模式、GPIO15 切換進入/離開

## Slide 5
03 腳位連接說明
元件 | 模組腳位 | ESP32 GPIO | 備 註
PN532 NFC | SCK | GPIO 18 | SPI 時鐘
PN532 NFC | MISO | GPIO 19 | SPI 資料輸出
PN532 NFC | MOSI | GPIO 23 | SPI 資料輸入
PN532 NFC | SS / CS | GPIO 16 | SPI 片選（DIP: SEL0=OFF, SEL1=ON）
LCD 1602 I2C | SDA | GPIO 21 | I2C 資料線
LCD 1602 I2C | SCL | GPIO 22 | I2C 時鐘線
RGB LED | R / G / B | GPIO 25 / 26 / 27 | 需串接 220Ω 電阻
蜂鳴器 | ＋ | GPIO 5 | 主動式蜂鳴器
按鈕 VÀO/RA | 一端 | GPIO 15 | 另一端接 GND，內部上拉
按鈕 ĐĂNG KÝ | 一端 | GPIO 14 | 另一端接 GND，內部上拉

## Slide 6
04 軟體設計 — ESP32 程式架構
📦 使用函式庫
Adafruit_PN532 → 讀取 RFID 卡片
LiquidCrystal_I2C → 控制 LCD 顯示
HTTPClient / WiFi → 傳送資料至 GAS
登記模式（GPIO14 一按）
刷新卡 → RFID 自動寫入 Google 試算表 B 欄
老師再手動填入姓名、學號、Email
出席模式 — 進入（LED 綠）
刷卡 → 比對名單 → 上傳打卡記錄 → LCD 顯示學號 + 時間
出席模式 — 離開（LED 黃）
GPIO15 切換 → 刷卡 → 記錄離開時間
⏰ NTP 時間同步
・WiFi 連線成功後自動執行
・伺服器：pool.ntp.org
・時區：UTC+7（越南）
・成功後 LCD 可顯示真實時間
・失敗時以 millis() 秒數代替
LED RGB 狀態對照：
🟢 綠 等待進入
🟡 黃 等待離開
⚪ 白 登記模式
🔵 藍 資料傳送
🔴 紅 錯誤
🟣 紫 PN532故障

## Slide 7
05 軟體設計 — Google Apps Script
📊 Google 試算表結構
工作表 | 欄位內容 | 填入方式
學生名單 | A:編號 B:RFID卡號 C:姓名 D:學號 E:電子郵件 | B欄自動填入，C/D/E由老師手動輸入
出席記錄 | A:日期 B:時間 C:RFID卡號 D:姓名 E:狀態 | 刷卡後由 GAS 自動記錄
📖 ?sts=read
讀取學生名單傳回 ESP32
回傳格式：編號,卡號,姓名,學號,...
（Email 保留在伺服器端，不外傳）
✍️ ?sts=registercard
登記新卡號到試算表 B 欄
若已存在則回傳 DUPLICATE
老師事後補填姓名、學號、Email
📝 ?sts=writelog
寫入出席記錄 + 寄 Gmail 通知
進入：綠色底色 離開：橘色底色
Email 含個人出席查詢連結 🔒
🔒 個人查詢：?sts=mystats&studentid=學號 → 學生只能看到自己的出席記錄，無法查看他人資料

## Slide 8
06 系統運作流程
🔌 開機啟動
▼
📶 連接 WiFi
▼
⏰ NTP 時間同步
▼
📋 載入學生名單
▼
⏳ 等待刷卡
▼
📡 偵測 RFID 卡片
▼
卡號在名單中？
是 ✅
☁️ 上傳出席記錄
▲
📧 寄送 Gmail 通知
▲
📺 LCD 顯示學號+時間
▲
✅ 完成 → 回到等待
否 ❌
❌ 卡片未登記
LCD 顯示錯誤
🔘 按鈕操作流程
GPIO 14（一按）
→ 切換至【登記模式】（LED 白）
→ 刷新卡 → RFID 自動上傳
→ 再按一次 → 回到出席模式
GPIO 15（切換）
→ 出席模式中切換進入／離開
→ 進入 LED 🟢 離開 LED 🟡

## Slide 9
07 LCD 1602 顯示畫面說明
開機啟動
RFID System
Initializing...
WiFi 連線成功
WiFi: OK
192.168.1.xxx
WiFi 連線失敗
WiFi: FAILED!
Check settings..
名單載入成功
Student list: OK
10 students
等待打卡（進入）
>> CHECK IN <<
Scan to attend
等待打卡（離開）
>> CHECK OUT <<
Scan to attend
打卡成功 ✅
s121170906
08:35:12 18/03
卡片未登記 ❌
Card not found!
A3F2B1C4

## Slide 10
08 結論與未來展望
✅ 專案成果
• RFID 刷卡點名，反應時間 < 1 秒
• 出席記錄自動同步至 Google 試算表
• LCD 即時顯示學號與打卡時間
• Gmail 自動寄出出席通知
• 個人出席查詢網頁（隱私保護）
• 支援最多 30 位學生名單
⚠️ 現有限制
• MAX_STUDENTS 上限為 30 人
• 需要穩定的 WiFi 網路環境
• LCD 僅支援 ASCII 字元（不顯示中文）
• 無斷線重連機制
🚀 未來展望
• 增加 RTC 模組，支援離線點名
• 擴充至 OLED 顯示器（支援中文）
• 加入人臉辨識雙重驗證
• 開發 LINE Bot 即時通知
本專案成功整合
ESP32 × RFID × LCD × Google Sheets
實現智慧化學生出席管理系統
介面技術實務 | 電資四實 | 指導教師：王旭志 教授 | 學號：s121170906